## Slide 1: 指定給水装置工事事業者制度 と各種届出事項
講 習 内 容
１ 指定の更新制度
２ 給水装置工事主任技術者
３ 各種届出事項
４ 事業の運営の基準
５ 指定の取消し
（参考）給水装置に関連した水道法関連規程
熱海市 水道温泉課

## Slide 2
指定の更新について
水道法第25条の3の2第１項 指定の更新
第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【解説】
令和元年10月１日に改正水道法が施行
全ての指定事業者は、５年ごとに更新手続きが必要
更新の要件は、新規指定時の基準を準用
【更新の要件】水道法第２５条の３（指定の基準）
給水装置工事主任技術者の選任
給水装置工事を行うための機械器具を有すること
水道法２５条の３に規定された欠格要件に該当しない者
※変更がある場合は、別途申請が必要となります。
１ 指定の更新制度

## Slide 3
改正法後の指定の有効期間
【改正法の施行後に指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者有効期間】→５年間
１ 指定の更新制度

## Slide 4
指定の更新手続き
 | ①水道局から、対象の指定事業者に更新手続の案内を転送 | ②指定事業者は、水道局に更新申請書類を提出 | ③書類確認後、納付通知書兼納付書を郵送 ⇒手数料納付 | ④手数料納付確認後、更新後の指定事業者証を郵送
指定事業者 |  |  |  | 
水道局 |  |  |  | 
更新手続案内
提出期限
〇月〇日
納入通知書
兼納付書
金融機関で納付
指定事業者証
有効期限
〇月〇日
更新申請
１ 指定の更新制度
各市町の水道事業者により更新手続きが異なります。
水道事業者の指示に従ってください。

## Slide 5
更新時の確認事項
厚生労働省水道課長通知に基づき、適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認
「公表可」と回答した業務内容（休日・営業時間。漏水等修繕対応の可否等）は、熱海市HPに掲載し、お客さまに情報提供することもあります。（各市町により掲載内容が違うことが考えられます。）
＜更新時の確認事項＞
指定給水装置工事事業者の講習会の受講状況
給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
指定給水装置工事業者の業務内容
給水装置工事施工に必要な技術者の従事状況
１ 指定の更新制度

## Slide 6
事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なく、水道事業者に届け出なければならない。
給水装置工事主任技術者が欠けたときは、欠けた日から２週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
給水装置工事主任技術者の選任・解任は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出
選任の場合は、「給水装置工事主任技術者免状」の写し又は「給水装置工事主任技術者証」の写しを添付
解任によって給水装置工事主任技術者が不在となり、２週間以内に選任できない場合は、新たに選任するまで、「指定給水装置事業者休止届出書」を提出
給水装置工事主任技術者の届出について
2 給水装置工事主任技術者

## Slide 7
給水装置工事主任技術者の役割
給水装置工事主任技術者は、給水装置工事の調査、計画、施工、検査の一連の工事過程の全体について技術上の統括、管理を行う。
給水装置工事主任技術者の具体的な職務
－水道法第２５条の４第３項、水道法施行規則第２３条－
給水装置工事の一連の過程における技術上の管理
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
給水装置の構造・材質が基準に適合しているかの確認
給水装置工事に関する水道事業者との連絡調整
給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
2 給水装置工事主任技術者

## Slide 8
＜変更のあった日から３０日以内に届出が必要＞
事業所の名称及び所在地
氏名又は名称及び住所
法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号
「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」と添付書類（次ページのとおり）を提出
※変更の届出をしただけでは、変更後の「指定給水装置工事事業者証」は交付されないので、交付を希望する場合は、再交付の申請が必要。
指定事項の変更の届出について
3 各種届出事項
各市町の水道事業者により異なります。
水道事業者の指示に従ってください。

## Slide 9
変更の届出に必要な添付書類
変更事項 |  | 定款（財団法人は寄付行為）の写し | 商号・法人登記の登記事項証明書 | 住民票 | 誓約書（水道法施行規則様式） | その他
氏名又は名称 | 法人 | ● | ● |  |  | 登記事項証明書及び住 民票は、発行日から３ か月以内のもの 住民票は、個人番号の記 載のないもの 定款は、直近のもの
 | 個人 |  |  | ● |  | 
住所 | 法人 | ● | ● |  |  | 
 | 個人 |  |  | ● |  | 
代表者 | 法人 | ● | ● |  | ● | 
役員 | 法人 |  | ● |  | ● | 
事業所の名称又は所在地 | 法人 |  | ▲ |  |  | 事業所の所在地が、登記事項証明書・住民票に記載のない場合は、賃貸借契約書又は公共料金支払証の写しを添付
 | 個人 |  |  | ▲ |  | 
主任技術者の氏名又は免状交付番号 | 法人 |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写しを添付
 | 個人 |  |  |  |  | 
3 各種届出事項
各市町の水道事業者により異なります。
水道事業者の指示に従ってください。

## Slide 10
＜廃止又は休止の日から３０日以内に届出が必要＞
給水装置工事事業の廃止
給水装置工事事業の休止
＜再開の日から１０日以内に届出が必要＞
給水装置工事事業の再開（休止中からの再開）
「指定給水装置工事事業者｛廃止・休止・再開｝届出書」を提出
※廃止の場合は、「指定給水装置工事事業者証」（原本）を併せて返納
廃止・休止・再開の届出について
3 各種届出事項

## Slide 11
指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
＜事業の運営の基準＞－水道法施行規則３６条－
給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名。
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取り付け口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を配置。
前号に揚げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を 受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行。
給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために研修の機会を確保。
構造材質基準に適合しない給水装置を設置しない。給水管及び給水用具の切断、加工、接合に適さない機械器具を使用しない。
施行した給水装置工事の記録を作成し、３年間保存。
事業の運営の基準
4 事業の運営の基準

## Slide 12
水道事業者は、指定事業者が水道法第２５条の１１の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消すことができる。
＜指定の取消しとなる違反行為＞－水道法第２５条の１１－
指定の基準（水道法第２５条の３）に適合しない。
給水装置工事主任技術者を選任しない、選任・解任の届出をしない。
指定事項の変更・廃止・休止・再開の届出をせず、又虚偽の届出をした。
事業の運営の基準に従った適正な事業の運営をすることができない。
給水装置工事主任技術者の検査立会の求めに対し、正当な理由なく応じない。
給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なく応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした。
施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大である。
不正の手段により指定を受けた。
指定の取消しを受けると、取消しの日から２年間、新たに指定を受けることができない。
指定の取消し
5 指定の取り消し

## Slide 13
違反行為の具体的な事例
5 指定の取り消し
無届工事、無断通水、メーターの不正使用、無許可で道路を掘削、使用等 ⇒水道法第２５条の１１第１号に該当（業務に関し不正又は不誠実な行為）
水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行 ⇒水道法第２５条の１１第４号に該当（事業の運営の基準に違反）
給水装置工事に関する資料の提出の際、虚偽の資料を提出 ⇒水道法第２５条の１１第６号に該当
※違反行為の内容が、給水装置工事主任技術者免状の返納命令の対象となり得る場合（法令に定める職務を行っていない場合）は、厚生労働省の通知に基づき、水道事業者から厚生労働省に報告する。

## Slide 14: （参考） 給水装置に関連した 水道法関連規程

## Slide 15
第１条
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
水道法の目的
清浄にして豊富低廉な水の供給
公衆衛生の向上
生活環境の改善

## Slide 16
給水装置の構造及び材質の基準
水道法施行令第６条第１項
第１号 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30㎝以上離れていること。
第２号 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
第３号 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
第４号 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
第５号 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

## Slide 17
第16条の２
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
２ 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるとこ
ろにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該
水道事業者又は当該指定を受けた者（以下「指定給水装置工事事業
者」という。）の施行した給水装置工事に係るものであることを供
給条件とすることができる。
給水装置工事

## Slide 18
３ 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によって水の供給を受
ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行
した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところに
より、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停
止することができる。
ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又
は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準
に適合していることが確認されたときはこの限りでない。
軽微な変更とは，単独水栓の取替および補修，ボールタップの故障修理，パッキン・こま等の給水装置の末端に設置される給水用具部品の取替（配管を伴わないものに限る）である。

## Slide 19
第２５条の３
水道事業者は第１６条の２第１項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業者ごとに、次条第１項の規定により給水装置工事主任技術者と
して選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
指定工事事業者関係規程指定の基準

## Slide 20
第２５条の４
指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第３項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
２ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したと
きは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
給水装置工事主任技術者

## Slide 21
３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)給水装置工事に関する技術上の管理
(2)給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)給水装置工事に係わる給水装置の構造及び材質が第１６条の規定に基
づく政令で定める基準に適合していることの確認
(4)その他厚生労働省令で定める職務
４ 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

## Slide 22
事業運営の基準
水道法 第２５条の８
指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
水道法施行規則第３６条
法第２５条の８に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業運営に関する基準は次に掲げるものとする。
一 給水装置工事ごとに、法第２５条の４第１項の規定により選任した給
水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第２５条の４第
３項各項に掲げる職務を行う者を指名すること。

## Slide 23
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取
付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管
及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせないよう適切
に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当
該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
三 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、
あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の
条件に適合するよう当該工事を施行すること。
四 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給
水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努め
ること。

## Slide 24
五 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 令第６条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を
使用すること。
六 施工した給水装置工事ごとに、第１号の規定により指名した給水装置主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から３年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了月日
二 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
へ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法２５条の４第３項第３号の確認方法及びその結果

## Slide 25
第２５条の９
水道事業者は、第１７条第１項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
給水装置工事主任技術者の立会い

## Slide 26
指定の取消し
第２５条の１１
水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第１６条の２第１項の指定を取り消すことができる。
一 第２５条の３第１項各号に適合しなくなったとき。
二 第２５条の４第１項又は第２項の規定に違反したとき。
三 第２５条の７の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第２５条の８に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に
従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認めら
れるとき。
五 第２５条の９の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なく
これに応じないとき。
六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応
じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与え
るおそれが大であるとき。
八 不正の手段により第１６条の２第１項の指定を受けたとき。